## Slide 1
领先创新·
·超越自我
2018 Synopsys ARC杯电子设计竞赛

## Slide 2: 基于ARC EM Starter Kit的iRhythm网络音响
2018年05月
李锐戈 吴曦 马志朋

## Slide 3: Agenda
项目概述
难点与创新
设计实现
总结展望

## Slide 4: Agenda
项目概述
难点与创新
设计实现
总结展望

## Slide 5: 项目概述
产品 | 成本
小豹AI音箱 | 4核Cortex-A7，主频1.5GHz
天猫精灵M1 | 4核Cortex-A53，NEON处理单元
亚马逊echo | OMAP3+Cortex-A8
小爱mini | 4核Cortex-A7，主频1.2GHz
小爱同学 | 64位Cortex-A53，4核1.2GHz
iRhythm | 单核ARC em_7d，主频25MHz
小豹
天猫
亚马逊
小爱mini
小爱同学
iRhythm
连接
抓取
解码播放
智能音箱重要功能
Notes: 高成本智能音箱的大部分功能，我们都可以以此小成本实现！

## Slide 6: Agenda
项目概述
难点与创新
设计实现
总结展望

## Slide 7: 难点与创新
难点
资源
速度
协议
网络音频的获取
音频数据解码加速
EMSK没有I2S外设
版权
网络相应的不确定性
高度压缩数据的解析
主频只有25MHz
GNU不支持ARC 的DSP库
SPI-I2S的转换电路自制

## Slide 8: 难点与创新
创新
ARC的DSP指令集
海量网络音乐
音频功率放大
指令
乐库
音量
DSP指令加速
深度优化解码代码
多个网络电台资源
功放调节音量
听觉效果好

## Slide 9: Agenda
项目概述
难点与创新
设计实现
总结展望

## Slide 10: 设计实现
ESP8266
Wifi模块
网络音乐
本地音乐
音频解码
SPI-I2S转换电路
音频输出
显示控制
播放电路
ARC EM Starter Kit
iRhythm网络音箱
爬取音乐
HTTP方法
FPGA
SPI
I2S
串口
Notes: 系统结构

## Slide 11: 设计实现
SPI数据输入
FIFO缓冲
作用：匹配SPI和I2S之间不同的传输速度
I2S数据输出
SPI-I2S转换电路设计图：
SPI-I2S协议转换电路
Notes: 由于我们的EMSK开发板的版本为2.3，其不具有用于音频数据输出的I2S的外设接口，因此，我们需要利用DMA的辅助，通过SPI Master外设将解码后产生的大量音频信号输出，再通过一块外置的FPGA芯片，将SPI数据转换成为音频D/A芯片能够识别的I2S数据。

## Slide 12: 设计实现
SPI
I2S
FIFO将空
FIFO将满
控制IO电平复位
控制IO电平置位
vSPI>vI2S,FIFO缓冲区必将填满
若FIFO将填满，IO电平复位，Music Task挂起，mp3解码与SPI传输中止，Net Task开始执行。
若FIFO将空，IO电平置位，Music Task恢复，mp3解码与SPI传输继续执行。
外部FIFO控制流程
Notes: 在两个协议之间需要加入一个异步FIFO作为缓冲，并输出FIFO即将装满和即将耗空的标志信号，用于终止和恢复SPI发送，并保证SPI的传输速度在大部分情况下是快于I2S的。这样，才能保证系统稳定工作。

## Slide 13: 设计实现
软件mp3解码
DMA传输
X | X | X | X | X | X | X | X | X
mp3压缩音频数据缓冲区
开始指针
偏移指针
解码后传输指针偏移
左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | … |  | 
解码算法
SPI发送
解码后PCM数据缓冲A
解码后PCM数据缓冲B
左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | … |  | 
解码算法
SPI发送
Ping-pong方式传输
Mp3解码及输出
Notes: 本设计中使用的MP3解码库，是由Github上使用BSD协议开源的Walkgeek mp3软件解码库修改裁剪而来。开发者需要向解码库输入接口提供mp3压缩音频数据缓冲区的指针，解码完成后，将可以得到下次解码起始点的偏移量，以及一帧以“左声道+右声道”格式放置的，可以直接送至音频D/A播放26ms的原始音频数据。由软件解码获得的原始音频数据需要送至SPI外设，从而发送到SPI-I2S数据协议转换电路。如果这部分工作由处理器完成，将会耗费大量的处理器资源。因此使用DMA代替处理器进行数据搬运将会是一个很好的选择。
通过申请两个相同大小的解压音频数据缓冲区，我们可以使用Ping-pong方法交替完成解码和发送。即在发送A缓冲区中的数据的同时进行下一帧的解码，将解码得到的数据放入B缓冲区中。下次则反过来，发送B缓冲区的数据，解码数据放入A缓冲区。

## Slide 14: 设计实现
算法优化：加速前
32位数据
32位数据
高32位补0
高32位补0
×
＋
高32位补0
32位数据
×
高32位补0
32位数据
＋
32位数据
32位数据
高32位补0
高32位补0
×
…
…
＝
高32位数据
低32位数据
最后结果
每组32位扩展为64位
先乘法后累加
得到64位数据
取高32位得到结果
结果：
单任务状态运行时解码一帧所需时间约32ms。
多任务状态无法调度。
Notes: 在优化运算之前，对解码运算中各部分函数运行时间的分析可知，大部分时间耗费在32位乘及累加运算中：原函数为了保证解码精度，防止运算过程中的溢出，采用了将32位扩展为64位数据进行运算，再将最后结果取高32位，进行最后的裁剪和输出的运算方法。

## Slide 15: 设计实现
算法优化： DSP指令加速
32位数据
32位数据
×
ACC_H(32bits)
ACC_L（32bits)
32位数据
32位数据
×
32位数据
32位数据
×
…
直接32位数据乘法
每组数据累加在ACC寄存器
取高32位数据
最后结果
结果：
单任务状态运行时解码一帧所需时间从约32ms，降低到约19ms。
多任务状态仍然无法调度。
+=
+=
+=
MAC
MAC
MAC
……
……
MAC指令替换乘加
Chart: 性能对比图
| 无优化 | Dsp加速
单任务 | 32 | 19
多任务
Notes: 对此，可以将DSP汇编指令MAC封装后替换原有的乘加函数接口，使得整个运算过程直接进行32位的乘和累加，将结果以64位形式保存在ACC高低寄存器中。在所有累加都完成后，通过读ACC寄存器的高位将最后读出并进行裁剪。使用此方法，单任务运行时解码一帧所需时间从约32ms，降低到约19ms。加速效果比较明显，而且所得的计算精度相比之前没有任何损失。已经可以单任务实现音乐的连续播放，但资源消耗仍然比较大，在多任务运行，特别是开始下载在线音乐文件时，由于需要实时接收数据，依然会出现解码不及时音乐卡顿的现象。

## Slide 16: 设计实现
算法优化：内联汇编深度优化
r0
r1
…
r7
r8
…
r24
r25
Register
Memory
r0
r1
r2
r3
…
…
r24
r25
Memory
Register
未参与解码
优化
Chart: 性能对比图
| 无优化 | Dsp加速 | 深度优化
单任务 | 32 | 19 | 18
多任务 | 26
结果：
单任务状态运行时解码一帧所需时间降低到约18ms。
多任务状态解码时间为约26ms，处于饱和状态。
Notes: 核心代码内联汇编实现，所有变量只在内存里加载一次

## Slide 17: 设计实现
算法优化：使用CCM减少存储时间
Music Task
Net Task
DDR
数据存储压力大
取指，取数据所需周期长
流水线优势难发挥
Music Task
Net Task
DDR
CCM
结果：
单任务状态运行时解码一帧所需时间降低到约14ms。
多任务状态解码时间为约18ms。
优化
Chart: 性能对比图
| 无优化 | Dsp加速 | 深度优化 | CCM
单任务 | 32 | 19 | 18 | 14
多任务 | 26 | 18

## Slide 18: 设计实现
网络电台服务器
iRhythm
“GET”
歌曲ID号
“POST”
歌曲信息
“GET”
歌曲文件
“GET”：
“POST”：
歌曲ID号：
歌曲信息：
音乐爬虫
Notes: 通过修改底层配置，理论上最高网速可达105KB/s，但下载速度受限于外网提供的带宽，经过多次测试，网速最低值于5KB/s到30KB/s之间，最高值位于70KB/s到105KB/s之间，平均值在50KB/s到80KB/s之间

## Slide 19: Agenda
项目概述
难点与创新
设计实现
总结展望

## Slide 20: 总结与展望
＋
＋
＝
iRhythm
语音识别
m4a解码
完美智能音箱
总结
功能
音频输出接口
难点与克服
可播放网络音乐与本地音乐
使用外置FPGA芯片将SPI转换为I2S音频输出
降低主频使用DSP库，任务调度合理实现所需功能

## Slide 21
谢 谢！